Промышленная швейная машина

5. Устранение неисправностей и техническое обслуживание

При возникновении в системе ошибки информация об ошибке отображается на панели.

В то же время загорается красный индикатор. Пользователь может устранить ошибку, в соответствии с указаниями, приведенными в руководстве, в зависимости от кода ошибки.

Если неисправность не удается устранить самостоятельно, обратитесь за помощью к нашему технику.

Код ошибки отображается на панели.

Пример отображения кода ошибки приведен на следующем рисунке

Информация о кодах ошибок соответствующих методах их устранения приведена в следующей таблице

| Err-1 | Ошибка самодиагностики входного сигнала (с педали) | 1. Проверить прохождение сигнала с педали 2. Отпустить педаль и установить ее в нейтральное положение |
| --- | --- | --- |
| Err-2 | Ошибка сигнала положения остановки | Ошибка сигнала остановки иглы в верхнем положении |
| Err-3 | Ошибка параметра встроенного ЭСППЗУ | Выключить и включить питание |
| Err-4 | Превышение тока, превышение напряжения, перегрев, низкое напряжение | 1. Выключить машину как минимум на 30 секунд и включить снова 2. Возможно, имеет места неисправность блока управления двигателем 3. Проверить на предмет присутствия переходных помех |
| Err-5 | Высокое напряжение на шине пост. тока | 1. Выключить машину как минимум на 30 секунд и включить снова 2. Проверить напряжение питания |
| Err-6 | Превышение тока электромагнита | 1. Выключить машину как минимум на 30 секунд и включить снова 2 Выключить машину и проверить целостность цепи электромагнита |
| Err-7 | Механическое заедание | Выключить машину и проверить механические детали |
| Err-8 | Ошибка сигнала датчика положения вала двигателя | Проверить линию выходного сигнала датчика на предмет обрыва или плохого контакта |
| Err-9 | Ошибка самодиагностики синхронизатора | 1. Выключить машину и проверить целостность цепи синхронизатора. 2. Заменить синхронизатор |
| Err-E | Требуется техническое обслуживание машины (головки) | Время работы машины достигло предельной продолжительности, требуется техническое обслуживание. Выполнить техническое обслуживание и войти в параметр FN-78, чтобы сбросить счетчик рабочих часов. |
| Err-F | Сработал защитный конечный выключатель | 1. Проверить, не отклонена ли головка машины. 2. Проверить целостность цепи конечного выключателя |

Примечание

Ошибку можно сбросить, нажав на заднюю часть педали.

Если ошибка не может быть сброшена, выключите машину и определите причину.